ЗАШТИТА ОД хемијског удеса – севесо постројења

Контролна листа:    СКЛАДИШТЕЊЕ ХЛОРА

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ |
| --- |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
| 1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2010)? | да | не* |
| 2.Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року? | да | не* |
| 3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса? | да | не* |
| 4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства? | да | не* |
| * објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| Постројења која као опасну материју имају хлор | ДА | НЕ | ДЕЛ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли је особље присутно на локацији 24 часа у недељи? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је опрема за видео надзор адекватно распоређена и да ли се подаци евидентирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје ветрокази или друга средства за утврђивање правца дувања ветра на одговарајућој локацији и лако уочљиви са свих тачака у постројењу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су на графичком приказу јасно приказане зоне ризика око места удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су суседни објекти приказани на мапи локације и да ли постоји њихов опис? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје адекватни знакови упозорења око локације? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје фиксни мерачи гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мерачи повезани са аутоматским затварањем? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мерачи повезани са аутоматским алармним системом? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се мерачи редовно тестирају и калибрирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји резервно напајање за систем детектовања гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји алармни систем за узбуњивање особља и суседа? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем водених завеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји резервно напајање за систем водених завеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли особље има одговарајућу одећу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји адекватна лична заштитна опрема? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји безбедносни лист за хлор? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје знакови упозорења, зидне табле са упутствима за руковање хлором, и/или друге безбедносне информације, и да ли су видно истакнуте? | да | не | дел |  |
|  | Да ли у потројењу постоји опрема за заштиту дисајних органа за поступање у случају удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су тушеви и станице за испирање очију адекватно лоциране и лако доступне у свим подручјима на којима се врши истовар? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се врше периодични прегледи тушева и станица за испирање очију зарад провере исправности? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји план заштите од удеса којим је обухваћен и хлор, који је ажуриран и редовно се ревидира? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су особе одређене за реаговање у случају удеса прошле обуку у складу са правним захтевима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли особе одређене за реаговање у случају удеса периодично изводе вежбе? | да | не | дел |  |
|  | Да ли неке од вежби укључују и спољне институције? | да | не | дел |  |
|  | Да ли на локацији постоји прибор за прву помоћ који је комплетан, преконтролисан и лоциран на адекватном месту? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се опрема за реаговање у случају удеса (заштитне маске са сопственим извором ваздуха, одела и сл.) редовно прегледа и адекватно одржава? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се план заштите од удеса на адекватан начин бави комуникацијом са екстерним институцијама, медијима и широм јавношћу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су за постројење процењене потребе за вршење мониторинга хлора у одређеној зони, и да ли се мониторинг имплементира адекватно? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су вагони заштићени на силазу са шина или да ли имају сигурносне кочнице постављене на одговарајућој удаљености од самог вагона? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се користе знакови / светла за истовар, и да ли су постављени на силазу са шина? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се путем процедуре верификује да су вагон / ауто цистерне обележене на адекватан начин приликом примања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је обезбеђен адекватан приступ и одступница за контејнер са хлором за све предвиђене активности, укључујући и ванредне ситуације? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је обезбеђено осветљење или осветљење за ванредне ситуације како би се омогућио безбедан рад и реаговање у случају удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји процедура за активности пре истовара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се користи опрема за заштиту дисајних органа приликом повезивања или одвајања вагона / ауто цистерни, а у складу са правним захтевима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се цистерне током истовара надгледају или прате другим средствима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји аутоматски систем затварања вентила или систем на даљинско управљање који може безбедно да изолује оба краја црева за трансфер / флексибилних цеви? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се систем искључења у ванредним ситуацијама редовно тестира? | да | не | дел |  |
|  | Да ли црева за хлор која се користе одговарају препорукама, укључујући потврде за материјале од којих су направљена? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се систем цеви редовно контролише и да ли се цеви замењују по потреби? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је систем цеви добро обележен и јасно видљив? | да | не | дел |  |
|  | Да ли цевовод има адекватне носаче/ослонце у виду подлога или неких других средстава? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је систем цеви заштићен од транспортног саобраћаја? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се нове или замењене цеви ваљано чисте и прегледају како би биле адекватне за рад са хлором? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су заптивачи који се користе компатибилини са течним и гасовитим хлором? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се подземни систем цеви непрекидно надгледа да би се установило изливање? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је складишни танк за хлор заштићен уређајем за регулацију притиска? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је на сваком танку за складиштење хлора инсталиран уређај за очитавање притиска? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем за контролу препуњавања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли сви танкови имају одговарајуће танкване? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се подручја на којима се одвијају процеси, нарочито објекти, редовно надгледају због присуства хлора у ваздуху (нпр. аларми, упозоравајућа светла)? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји одговарајућа вентилација у просторијама у којима се користи и рукује хлором? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су процесни судови опремљени уређајима за регулацију притиска (који спречавају раст притиска и повратни ток у цевовод за хлор)? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје средства за обраду издувних гасова и нужну евакуацију опреме која садржи хлор? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је пречистач таквог капацитета и пројектован да издржи највероватнији сценарио испуштања материја у том постројењу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се користи адекватан медијум пречистача? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се раствор у пречистачу пројектује или надгледа/анализира како би се потврдио минимални захтевани капацитет? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се издув пречистача надгледа како би се открио продор хлора? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је повратни ток адекватно спречен? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји детаљан распоред превентивног одржавања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су планови за испитивање и тестирање резервоара у складу са добром индустријском праксом / националним законима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су планови за испитивање и тестирање цевовода у складу са добром индустријском праксом / националним законима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се црева редовно испитују и тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се сигурносни уређаји редовно проверавају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји план за периодичну проверу електричне опреме? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су извори паљења сведени на минимум? |  |  |  |  |
| a) | Електрична опрема | да | не | дел |  |
| b) | Пушење | да | не | дел |  |
| c) | Грејање | да | не | дел |  |
| d) | Радови са отвореним пламеном и алатом који варничи | да | не | дел |  |
|  | Да ли се контролише старење узроковано агресивним материјалима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је извршено моделовање последица удеса? | да | не | дел |  |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |